Analizator izduvnih gasova

Ukljuciti analizator –taster ON/OFF .

CO displej ce pokazati brojeve 5.00 sto znaci da pocinje odbrojavanje u trajanju 5 min. Posle toga uredjaj se oglasava signalom da je spreman za test.

Temperatura

Da bi se izvrsilo merenje izduvnih gasova temperatura treba da je priblizno 60 ºC / 90 ºC. Sondu za temperaturu prikljuciti na uredjaj a drugi kraj staviti na mesto meraca ulja.

Broj obrtaja

Spojiti merac RPM na uredjaj, a drugi kraj – stipaljku – na VN kabel od bobine u smeru koji je naznacen strelicom.Smanjiti senzitivnost stipaljke.Motor ubrzavati do odredjenog broja obrtaja – od strane proizvodjaca (nalazi se u tehnickoj dokumentaciji)

Izbor goriva

Pritisnite  taster “NORM” na uredjaju. Displej ce zasvetleti nekoliko sekundi. Cilj ovog je sto tacnije ocitavanje LAMBDA faktora.

Test izduvnih gasova

- Pritiskom na taster “PUMP” na pripadajucim displejima CO-CO2-HC pojavice se niz nula i treptati oko 30 sekundi.

- Posle ovog odbrojavanja, stavite sondu za izduvne gasove oko 25 cm u auspuh

- Posle 6 – 8 sekundi na displeju ce se pojaviti vrednosti izduvnih komponenti

Prikaz podataka:

Pritiskom na taster “SET A” izaberite podatak koji zelite da vidite:

b:O2 – kiseonik

1:COk – korigovan CO

2:LMD – lambda faktor (stehiometrijska smesa)

3:NOx – azotni oksidi (ako je senzor instaliran)

4:RPM – broj obrtaja

5:TEMP – temperatura

Stampanje vrednosti

Kada se na displeju vrednosti stabilizuju, odnosno spoije se menjaju, pritisnite  taster “PRINT” i uredjaj ce odstampati podatke dobijene merenjem.